Лист утверждения

|  | УТВЕРЖДАЮ: (Генеральный поставщик) Генеральный директор ООО «Тринити» __________________________Хохлов А.А. «___»____________________2013 г. |
| --- | --- |

Контрольно-кассовая техника.

Программно-технический комплекс

«Retail-01K».

Инструкция по замене фискальной памяти

# Оглавление.

Оглавление.	1

1.	Введение.	2

2.	Указания мер безопасности.	4

3.	Методика чтения фискальной памяти.	5

4.	Порядок вскрытия ПТК и замены фискальной памяти.	7

5.	Оборудование и документация.	8

# Введение.

  - Инструкция разработана с учетом Технических требований к фискальной памяти электронных контрольно-кассовых машин, утвержденных ГМЭК (протоколы № 5/21-95 от 23 июня 1995 года, № 9/25-95 от 27 декабря 1995 года, № 5/30-96 от 29 августа 1996 года, № 5/43-98 от 2 июля 1998 года), Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденных Постановлением Минфина России № 104 от 30 августа 1993, Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденного Постановлением Госкомстата России № 20 от 24 марта 1999 года, Положения о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин, утвержденного ГМЭК (протоколы № 2/18-95 от 6 марта 1995 года, № 2/34-97 от 25 марта 1997 года) и Порядка проведения замены фискальной памяти контрольно-кассовых машин, утвержденного ГМЭК (приложение к протоколу № 4/58-2000 от 11 октября 2000 года) и предназначена для руководства работниками центров технического обслуживания (далее – ЦТО) при проведении работ по замене фискальной памяти (далее ФП) в контрольно-кассовой технике программно-технический комплекс “Retail-01K”  (далее – ПТК).

  - Для замены модулей ФП используются аналогичные модули из числа запасных частей, поставляемых Генеральным поставщиком ПТК.

  - Ремонт замененных модулей ФП в условиях центра технического обслуживания или у пользователя ПТК запрещен.

  - Замена фискальной памяти может производиться:

- при количестве свободных полей для записи сменных отчетов менее 30;

- при отсутствии свободных полей фискальной памяти для записи данных о перерегистрации;

- при аварии фискальной памяти.

- в случае отсутствия свободных полей для записи данных об активизации ЭКЛЗ

- при отсутствии в фискальной памяти количества свободных полей, необходимого для полного использования ресурса ЭКЛЗ;

  - Необходимость проведения замены ФП ПТК определяется ЦТО по собственной инициативе или по инициативе пользователя в случае обнаружения неисправности или заполнении ФП. О необходимости замены ФП ЦТО составляет заключение с указанием причин.

  - Для получения разрешения на замену ФП ПТК пользователь обращается в налоговый орган с заявлением о замене ФП ПТК, к которому прилагается заключение ЦТО.

Налоговый орган выдает разрешение на замену ФП ПТК после прочтения и документального оформления содержимого накопителя ФП в соответствии с настоящей инструкцией.

  - В случае аварии ФП и невозможности установления его содержимого, данные о проведенных на ПТК денежных расчетах и количестве сменных отчетов определяются по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам и журналам кассира-операциониста.

  - После получения от налогового органа разрешения на замену ФП пользователь обращается в ЦТО, который проводит замену ФП.

  - ЦТО обеспечивает сбор и анализ информации о проведенных заменах ФП по каждой ПТК, находящейся на техническом обслуживании, а также ежеквартально информирует Поставщика данной модели ПТК о проведенных заменах ФП. Информация предоставляется в течении первого месяца квартала.

# Указания мер безопасности.

  - К техническому обслуживанию ПТК должен допускаться персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности и ознакомленный с данной инструкцией.

  - Замену ФП должны производить специалисты, имеющие удостоверение на право обслуживания машины.

  - Все сборочно-разборочные работы производить только при выключенной вилке сетевого кабеля из розетки и при отсоединенных от остального оборудования кабелях.

  - Запрещается подключение (отключение) устройств, блоков и разъемов при включенном электропитании машины.

# Методика чтения фискальной памяти.

3.1. Порядок действий с целью документального оформления содержимого модуля ФП зависит от причин отказа модуля ФП при выполнении штатных процедур в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

3.2. Причины отказа и действия для документального оформления содержимого накопителя ФП.

3.2.1. При заполнении ФП:

3.2.1.1. Близость накопителя ФП к полному заполнению с выдачей сообщения, при снятии Z-отчета, о количестве оставшихся свободных записей или отсутствии свободных записей ФП:  “В ФП ОСТАЛОСЬ ХХXX СВОБ. ПОЛЕЙ” или выдачей кода ошибки 20 по интерфейсу.

3.2.1.2. Невозможность проведения очередной перерегистрации ПТК с выдачей кода ошибки 26 по интерфейсу  при перерегистрации.

Необходимые действия для п.п. 3.2.1.1, 3.2.1.2:

Необходимо выполнить полный фискальный отчет за полный период в соответствии с “Инструкцией налогового инспектора”, и произвести замену модуля ФП (см. п. 4).

3.2.2. При аварии ФП:

3.2.2.1. Невозможность снятия фискального отчета любого вида с выдачей сообщения об отказе модуля ФП (код ошибки 01 или 28 или 29 по интерфейсу) и/или блокировкой ПТК ее функций.

3.2.2.2. Невозможность записи в накопитель ФП данных о смене при проведении операции закрытия смены с выдачей сообщения об отказе модуля ФП (код ошибки 01 или 20 по интерфейсу), и/или блокировкой выполнения ПТК ее функций.

3.2.2.3. Невыполнение теста проверки модуля ФП с выдачей сообщения об отказе модуля ФП (код ошибки 01 по интерфейсу) и/или блокировкой выполнения ПТК ее функций при включении ПТК.

Необходимые действия для п.п. 3.2.2.1-3.2.2.3.

Необходимо проверить работоспособность управляющих блоков и элементов ПТК. В случае неисправности управляющих блоков и элементов, произвести необходимую замену, после чего необходимо ввести текущую дату и время, и произвести операцию технологического обнуления (см. документацию на Драйвер ККТ).

В случае неисправности модуля ФП (невозможности снятия полного фискального отчета) выполнить следующие действия:

Восстановить данные о проведенных на ПТК денежных расчетах и количестве сменных (суточных) отчетов по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам, журналам кассиров-операционистов.

После этого произвести замену модуля ФП в соответствии с п.4.

Примечание: При снятии полного фискального отчета возможно появление кода ошибки  28 или 29 по интерфейсу, итоги поврежденных записей не включаются в суммарный итог, поэтому их следует восстановить по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам, журналам кассиров-операционистов и скорректировать суммарный итог.

# Порядок вскрытия ПТК и замены фискальной памяти.

  - Замена модуля ФП:

- Закрыть архив ЭКЛЗ. Порядок закрытия архива ЭКЛЗ приводится в инструкции налогового инспектора на ПТК.

- Выключить ПТК.

- Разобрать ПТК в соответствии с руководством по техническому обслуживанию и ремонту.

- Отсоединить  ЭКЛЗ от других блоков ПТК.

- Отсоединить разъем модуля ФП от других блоков ПТК.

- Отсоединить модуль ЭКЛЗ от корпуса ПТК.

- Отсоединить модуль ФП от корпуса ПТК.

- Произвести неразъемное соединение нового модуля ФП, полученного с завода изготовителя, с корпусом ПТК.

- Произвести соединение новой (неактивизированной) ЭКЛЗ с корпусом ПТК.

- Присоединить ЭКЛЗ к другим блокам ПТК.

- Присоединить разъем модуля ФП к другим блокам ПТК.

- Разомкнуть на 5 секунд перемычку XP1 на системной плате.

- Собрать ПТК в порядке, обратном разборке.

  - Включить ПТК, после чего необходимо произвести операцию технологического обнуления (процедура «Технологическое обнуление» описана в «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту»), и ввести текущую дату и время.

  - Убедиться, что ПТК находится в нефискальном режиме.

  - После этого фискализировать ПТК в соответствии с инструкцией налогового инспектора.

  - Выключить ПТК.

  - О проведении замены ФП и ЭКЛЗ сделать запись в паспорте и регистрационной карточке ПТК.

# Оборудование и документация.

  - ПТК Retail-01K.

  - Инструкция налогового инспектора.

  - Руководство по техническому обслуживанию и ремонту.

  - Паспорт ПТК

  - Драйвер ККТ (с документацией).

  - Персональный компьютер, с операционной системой Windows 95/98/XP/NT/2000/ME.

Использование другого, не приведенного выше, оборудования запрещено!

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) | Всего | № | Вход. № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | измен. | замен. | новых | аннулир. | листов (страниц) | докум. | сопр. докум. | Подп. | Дата |
|  |  |  |  |  | в докум. |  | и дата |  |  |
| _______________________________ Примечание В графе «замен.» вместе с указанием номеров замененных листов указываются номера таблиц, в которые внесены изменения «Табл. …» и номера измененных строк и граф дробью, где в числителе – номер строки, в знаменателе – номер графы. При введении или аннулировании целой строки запись имеет вид «Табл. … (номер строки)/все» |
|  |  |  |  |  | Инструкция по замене фискальной памяти в контрольно-кассовой технике программно-технический комплекс Retail-01K | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  | 9 |
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата |