## Slide 1
Принтер этикеток POSCenter PC-80USE
Принтер этикеток POSCenter PC-80USE
Описание
POSCenter PC-80USE – это принтер этикеток с
изменяемой шириной печати от 2” до 3” дюймов. Скорость печати – 150мм/с и высокое разрешение - 203 dpi, это отличные характеристики для выполнения задачи любой сложности. Подвижные прижимные сенсоры зафиксируют любой вид и размер бумаги 24~82 мм. Принтер PC–80USE поставляется в базе сразу с автоматическим отделителем этикетки. Пользователю остается только взять этикетку и приклеить ее. Принтер оснащен датчиком нагрева термоголовки, датчиком обнаружения конца бумаги и датчиком наличия бумаги, что своевременно информирует пользователя о необходимых действиях.
портал для заказа оборудования www.optposcenter.ru
Ключевые характеристики
Разрешение 203 dpi
Скорость печати – 150 мм/с
Ширина печати варьируется в диапазоне 24~82 мм
Интерфейсы - USB, Ethernet, RS232
DRAM памяти:8Mb RAM, FLSH: 4Mb

## Slide 2
Принтер этикеток POSCenter PC-80USE
портал для заказа оборудования www.optposcenter.ru
Технические характеристики | 
Метод печати | Прямая термическая печать
Разрешение | 203dpi
Ширина бумаги | 24 ~ 82 мм
Скорость печати | 150 мм / с
Интерфейс | RS232, USB, Ethernet
DRAM памяти: | 8Mb RAM, FLSH: 4Mb
Датчик температуры нагрева головки, датчик обнаружения конца бумаги, датчик обнаружения бумаги | +
Микровыключатель определения положения печатающей головки | +
Штрих-код | UPC-A / UPC-E / EAN8 / EAN13 / CODE39 / ITF / CODABAR/ CODE93 / Code128 / PDF417 / QRCODE
Увеличение / вращение символов | до 1 ~ 8 раз как по горизонтали, так и по вертикали, ротационная печать под углом 90 ° / 270 °
Диаметр рулона бумаги | 25 ~ 85 мм
Питание | 24DC, 2.0A
Вес, кг | 1,5
Размер принтера (Г × Ш × В), мм | 237x146x130
Рабочая температура / влажность | 5 ~ 45 ℃, относительная влажность 20 ~ 80% (без конденсации)
Температура хранения / влажность, ≤90% | -40 ~ 55 ℃относительной влажности (без конденсации)
Ресурс печати, км | 100